Комитет образования и науки Волгоградской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

И.Е. Говорова

Преподаватель

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению контрольных работ

по дисциплине «Охрана труда»

для студентов заочной формы обучения специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

| Рассмотрено на заседании ЦК«Технического профиля» Протокол №______ от «______» ____________20___ г. Председатель ЦК _______________А.А. Кравченко |  |
| --- | --- |

Волгоград 2015г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Содержание рабочей программы дисциплины «Охрана труда» | 4 |
| 3 | Методические рекомендации по выполнению контрольных работ | 7 |
| 4 | Задания для выполнения контрольных работ | 7 |
| 5 | Список литературы | 15 |
| 6 | Приложение. Тестовые задания для подготовки к зачету | 16 |

1 Введение

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования при очной и заочной формах обучения  на базе среднего общего образования. Рабочая программа может быть использована и в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Изучение дисциплины   предшествует освоению профессиональных модулей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную технику;

знать:

- воздействие негативных факторов на человека;

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации

2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Раздел 1. Охрана труда. |
| Тема 1.1.Основы Российского законодательства в области охраны труда. | Содержание учебного материала. |
|  | 1 | Введение. Общие понятия и определения предмета «Охрана труда». Значение «Охраны труда» в производственном процессе технического обслуживания и ремонта автомобилей с целью сохранения работоспособности и здоровья работников. Правовые основы трудового законодательства. Нормативные документы в области охраны труда. Конституция РФ, Трудовой кодекс, Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ – 027 – 2003, ГОСТ ГОСТ 17.2.2.03 – 87 «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности», РД 37.009.026 - 92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини трактора), Инструкции по охране труда. На автомобильном транспорте. Коллективный и трудовой договор. Основные положения и понятия договоров. Требования к режиму труда и отдыха работников. |
| Тема 1.2.Опасные и вредные производственные факторы. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Понятие опасного производственного фактора. Техника безопасности на автомобильном транспорте. Понятие вредного производственного фактора. Общие положения техники безопасности на автомобильном транспорте. Требования техники безопасности при передвижении автомобиля по территории предприятия. Требования техники безопасности перед началом работ на автомобиле по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля. Требования техники безопасности при проведении испытаний и технического осмотра автомобилей. Требования техники безопасности при работе с высокими автомобилями. Требования к автомобилю. Требования техники безопасности при работе с тяжелыми грузами. Общие требования к зоне технического обслуживания и ремонта автомобиля. Индивидуальные средства защиты. |
| Раздел 2. Обеспечение безопасных условий труда при организации работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств |
| Тема 2.1. Обеспечение безопасных условий труда при приемке автомобиля | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования к посту мойки. Требования к установке и транспортировке автомобиля. Требования к моечному оборудованию и инструменту. Технологические требования безопасности выполнения моечных работ. Требования к хранению и использованию расходных материалов. Индивидуальные средства защиты. Требования техники безопасности при приемке автомобиля. Требования техники безопасности к порядку проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонных автомобилей. Требования техники безопасности при работе с газовой аппаратурой. Индивидуальные средства защиты. |
| Тема 2.2. Обеспечение безопасных условий труда при работе с аккумуляторными батареями | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования к рабочему месту по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей. Требования к рабочему персоналу. Требования к транспортировке АКБ. Требования безопасности при выполнении работ. Требование безопасности при использовании специального оборудования. Требования к хранению и использованию расходных материалов Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания и органов зрения. Специальная одежда. Нормы обеспечения. |
| Тема 2.3. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении сварочных работ. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования безопасности к организации рабочего места. Особенности проведения сварочных работ в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Требования к расположению сварочного оборудования. Требования техники безопасности при работе на сварочном оборудовании. Требования техники безопасности при проведении сварочных работ. Техника безопасности при проведении сварочных работ с ацетиленовым газогенератором. Требования безопасности при хранении газовых баллонов. Техника безопасности при выполнении сварочных работ по ремонту топливной и газовой аппаратуры. Требования техники безопасности при работе с газораздаточным оборудованием. Требования к хранению и использованию расходных материалов. Индивидуальные средства защиты при выполнении сварочных работ. |
| Тема 2.4. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении слесарных, смазочных и шиноремонтных работ. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования к организации рабочего места при выполнении слесарных работ. Требования к слесарному инструменту и приспособлениям. Требования к электро-гидро - пневматическому инструменту. Индивидуальные средства защиты. Общие требования безопасности при выполнении работ со смазочными материалами и жидкостями. Требования к рабочему месту при проведении смазочных работ. Требования к хранению и использованию расходных материалов. Требования безопасности к организации рабочего места. Особенности проведения вулканизационных, шиномонтажных и шиноремонтных работ. Требования к вулканизационному, шиномонтажному и шиноремонтному оборудованию. Требования техники безопасности при работе на вулканизационном, шиномонтажном и шиноремонтном оборудовании. Требования к хранению и использованию шин. Индивидуальные средства защиты при выполнении работ. |
| Тема 2.5. Обеспечение безопасных условий труда при выполнении кузовных и окрасочных работ. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования безопасности к организации рабочего места. Требования техники безопасности при установке кузова или кабины автомобиля. Требования безопасности при рихтовке, резке, правке и изготовлении деталей. Требование безопасности при использовании специального оборудования. Требования безопасности при работе с паяльными лампами. Требования к хранению и использованию расходных материалов. Индивидуальные средства защиты при выполнении кузовных работ. Требования безопасности при работе с лакокрасочным оборудованием и инструментом. Требования безопасности при выполнении окрасочных и антикоррозийных работ. Требования к хранению и использованию расходных материалов. Индивидуальные средства защиты при выполнении окрасочных и антикоррозийных работ. |
| Тема 2.6. Обеспечение безопасных условий труда при применении этилированного бензина и антифриза. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования безопасности и особенности организации рабочего места. Требования безопасности при перевозке, хранении, отпуске и расходовании этилированного бензина и антифриза Требования безопасности при выполнении работ с этилированным бензином и антифризом. Механизация операций по переливу, приему и отпуску этилированного бензина. Требования к хранению и использованию тары. Индивидуальные средства защиты при выполнении работ с этилированным бензином. |
| Тема 2.7. Обеспечение безопасных условий труда при работе с инструментом и оборудованием. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования техники безопасности при работе с грузоподъемными механизмами. Требования техники безопасности при использовании слесарного инструмента и приспособлений. Техника безопасности при работе со шлифовальной машине и пневматическим инструментом. Требования техники безопасности при работе с компрессорами. Требования техники безопасности при работе с электрооборудованием, электроинструментами и пользованием осветительными проборами. Требования к персоналу, работающему с электроприборами. |
|  | Практическая работа |
|  | «Составление инструкции по охране труда и технике безопасности при выполнении одного из видов работ» |
| Раздел 3. Защита от опасностей технических систем и технологических процессов |
| Тема 3.1. Требования безопасности к производственным площадям. | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Требования безопасности к территории и производственным помещениям предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Использование дополнительного оборудования: система автоматического контроля воздушной среды; система аварийной вентиляции и аварийного освещения, выполненных во взрывозащищенном исполнении. Требования к освещению: естественное, искусственное и аварийное освещение. Освещение для взрывоопасных помещений и ацетиленового генератора. Требование охраны труда к вентиляции и отоплению производственных и бытовых помещений. Температурный режим и предельно допустимая концентрация вредных веществ в производственном помещении. |
|  | Практическая работа «Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе» |
| Тема 3.2. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Нормативные показатели безопасности технических систем. Принцип защиты расстоянием. Принцип прочности. Принцип слабого звена. Принцип экранирования Методы и производственные средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. Экобиозащитная техника. Удаленные средства защиты. Индивидуальные средства защиты. |
|  | Практическая работа Выбор методов и средств защиты от опасностей технических систем и технологических процессов |
| Тема 3.3. Требования к знаниям правил по охране труда | Содержание учебного материала |
|  | 1 | Виды инструктажей по технике безопасности: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. Знания требований по применению средств защиты при выполнении работ по техническому обслуживания систем, узлов и приборов автомобиля. |
|  | Практическая работа «Оформление акта о несчастном случае» |
|  | Дифференцированный зачет |
| Всего: |

3 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 в соответствии с требованиями к оформлению. Законченная контрольная работа должна быть зарегистрирована в учебной части заочного отделения и сдана на проверку до начала экзаменационной сессии. При наличии в контрольной работе существенных ошибок она возвращается на доработку. В случае безошибочного выполнения контрольной работы или при наличии несущественных ошибок работа принимается на рассмотрение. Только после защиты контрольной работы студент допускается к зачету.

4 Задания для выполнения контрольной работы

Контрольная работа состоит из выполнения четырех заданий.

1. Провести обзор законодательных актов и нормативных документов в области охране труда по  техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Материал должен включать:

–обоснование значимости охраны труда и техники безопасности при выполнении сварочных работ,

– перечень актов и документов,

- выдержки  из нормативных актов и ссылки на них        (ст.109 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ), 39  «Положения  об Особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных  отраслях и организациях».

2. Составить инструкцию по технике безопасности при проведении одного из видов работ.(Пример составления и оформления Инструкции-см. ниже)

3. Представить и обосновать выбор методов и средств защиты от опасностей технических систем и технологических процессов при проведении одного из видов работ по техническому обслуживанию и(или) ремонту автомобиля.

4.Составить акт о несчастном случае на производстве согласно форме Н1 (см. ниже).

Выбор вида работ к заданиям 2 и 3  по номеру.  Номера  выбираются по шифру зачетной книжки с использованием таблицы1.

Таблица 1.

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера вида работы | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Виды работ:

1.Приемка автомобиля

2.Работа с аккумуляторными батареями

3.Выполнение сварочных  работ

4. Выполнение слесарных работ

5. Выполнение смазочных работ

6. Выполнение шиноремонтных работ

7. Выполнение кузовных работ

8. Выполнение окрасочных работ

9. При применении этилированного бензина и антифриза

10. Выполнение работ с  использованием грузоподъемного оборудования

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АНТИФРИЗОМ "ТОСОЛ-АМ" И ОХЛАЖДАЮЩИМИ АВТОЖИДКОСТЯМИ МАРОК "ТОСОЛ-А-40М",

"ТОСОЛ-А-65М" И ДРУГИМИ ОХЛАЖДАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ

Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)

(протокол заседания профкома от _____________, N __________)

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция  устанавливает  требования  по  охране  труда  при

обращении  с  антифризом Тосол-АМ" и охлаждающими автожидкостями марок "Тосол-А-40М" и "Тосол-А-65М" и др.

1.2.  К  самостоятельному   выполнению   работ  допускаются  лица  прошедшие

медицинское  освидетельствование  и  не  имеющие  медицинских  противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасности труда на рабочем место.

К работе не допускаются:

- подростки до 18 лет;

- беременные и кормящие женщины;

- водители и другие лица, не прошедшие дополнительный  инструктаж  по  мерам безопасности  при  получении,  хранении  выдаче и использовании охлаждающих авто жидкостей.

1.3. Антифриз "Тосол-АМ" представляет собой концентрированный этиленгликоль, содержащий   антикоррозийные  и  этиленовые  присадки,   огнеопасная   жидкость.

Автожидкости  охлаждающие   "Тосол-А-40М",   "Тосол-А-65М"   представляют  собой растворы  антифриза  "Тосол-АМ"  соответственно  "Тосол-А-40М"  - смесь  состава объемная доля "Тосол-АМ" - 53%, воды - 47%. Замерзает при t = -40 град. C.     "Тосол-А-65М" - смесь состава объемная доля "Тосол-АМ" - 66%,  воды  -  34%. Замерзает при t = -65 град. С.

Антифризы,   предназначенные   для   розничной   торговли   обозначаются   -

автожидкость охлаждающая "40м", автожидкость охлаждающая "65м".

1.4.  "Тосол-АМ"  и  охлаждающие  автожидкости  "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М" предназначены для охлаждения двигателя внутреннего сгорания,  а также в качестве рабочих жидкостей в других теплообменных аппаратах, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах.

1.5. Антифриз "Тосол-АМ" и автожидкости охлаждающие "Тосол-А-40М", "Тосол-А- 65М" как этиленгликоль обладают ядовитыми свойствами. По степени  воздействия на человека относятся к третьему классу опасности, тек веществам умеренно  опасным. Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК)  антифриза  Тосол-АМ" и автожидкостей охлаждающих "Тосол-А-40М", <Тосол-А-65М" в воздухе рабочей  зоны  -  5  мг/м3 по этиленгликолю.

1.6. Хранить антифриз, охлаждающие автожидкости "Тосол-А-4СМ", "Тосол-А-65М" и  др.  в  отдельно  закрытых,  хорошо  вентилируемых  помещениях.  При  входе в указанные помещения должны быть вывешены предупредительные знаки "ЯД СМЕРТЕЛЬНО" или  "ОСТОРОЖНО!  ЯДОВИТЫЕ  ВЕЩЕСТВА".  На всех рабочих местах, где используются охлаждающие  автожидкости "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М",  антифриз  "Тосол-АМ"  и др., должны быть  вывешены  инструкции по мерам личной безопасности при работе с ними.

1.7.  Ввиду  низкой  летучести  этиленгликоля  антифриз  и  автожидкости  не

представляют опасности ингаляционных  отравлений.  Поэтому  при  работе  с  ними специальных  мер  предохранения  дыхательных  путей,  как правило, не требуется. Кумулятивными свойствами охлаждающие жидкости не обладают.

1.8. Тару с антифризом, охлаждающими автожидкостями  и  др.  хранят в сухом,

неотапливаемом помещении. Во время хранения и перевозки все сливные,  наливные и воздушные отверстия в таре должны быть опломбированы.

1.9.  При  попадании  этиленгликоля  или  охлаждающей автожидкости в желудок необходимо в целях оказания пострадавшему первой помощи как можно раньше вызвать рвоту,  обеспечить  обильное питье, немедленно вызвать  врача  или  отправить  в ближайшее лечебное учреждение.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.  Перед  началом   работы   с   антифризом  "Тосол-АМ",  с  охлаждающими

автожидкостями Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М"  и др. должны убедиться в исправности спецодежды,  она  не  должна  иметь  дефектов,  быть   аккуратно   застегнута  и соответствовать размеру.

2.2. Проверить состояние оборудования путем личного осмотра.

2.3. Проверить наличие средств пожаротушения.

2.4. Для тушения загоревшихся указанных автожидкостей разрешается  применять воду песок, кошму, порошковые огнетушители, раствор пенообразователя.

2.5. Антифриз "Тосол-АМ" и автожидкости охлаждающие "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М", как и этиленгликоль, обладают ядовитыми свойствами. По степени воздействия на  человека  относятся  к  третьему классу опасности, т.е. к веществам умеренно опасным. Предельно допустимая  концентрация антифриза "Тосол-АМ" и автожидкостей, охлаждающих "Тосол-А-40М", "Тосол-А-65М"  в  воздухе  рабочей  зоны  5  мг/м3 поэтиленгликолю.

2.6.  Антифриз  и  охлаждающие  автожидкости следует хранить и перевозить  в

исправных  металлических  закрывающихся  бидонах  и  бочках  с  завинчивающимися пробками.  Крышки  и пробки должны  быть  опломбированы.  Порожняя  тара  из-под антифриза также должна быть опломбирована.

2.7. Перед тем,  как  налить антифриз и охлаждающие автожидкости, необходимо тщательно очистить тару от вредных осадков, налетов и ржавчины, промыть щелочным раствором и пропарить. В таре не должно быть остатков нефтепродуктов.

3. Требования безопасности при выполнении работы

3.1. Антифриз, охлаждающие  автожидкости и др. наливают в тару не более, чем

на 90% их емкости, чтобы исключить их вытекание от температурного расширения.

3.2.  На  таре,  в  которой  перевозят  (хранят)  охлаждающие  автожидкости,

антифриз  и др. должна быть несмываемая  надпись  "ЯД"  и  "ОСТОРОЖНО!  ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА".

3.3. Запрещается:

-  наливать   антифриз,   охлаждающие   автожидкости   и   др.  в  тару,  не

соответствующую указанным выше требованиям;

- переливать антифриз через шланг путем засасывания ртом;

-  применять  тару  из-под антифриза, охлаждающих автожидкостей  и  др.  для

перевозки и хранения пищевых продуктов;

- перевозить антифриз,  охлаждающие  автожидкости  и  др.  вместе  с людьми,

животными, пищевыми продуктами.

3.4. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом, необходимо:

-  проверить,  нет  ли  в  системе  охлаждения  (в  соединительных  шлангах,

радиаторе, сальниках водяного насоса и т.д.) течи, и при наличии устранить ее;

- промыть систему охлаждения чистой горячей водой.

3.5.  Заправку  системы  охлаждения двигателя антифризом следует производить

только при помощи специально предназначенной  для  этой  цели  посуды  (ведра  с носиком,  бачка,  воронки).  При  заправке  антифризом  необходимо принять меры, исключающие попадание в него нефтепродуктов (бензина, дизельного  топлива, масла и т.п.), т.к. они во время работы приводят к вспениванию антифриза.

3.6.  Заливать  антифриз  в  систему  охлаждения  без расширительного  бачка

следует  не  до  горловины  радиатора,  а  на  10%  ниже  линии  объема  системы

охлаждения,  потому  что  во  время  работы двигателя (при нагревании)  антифриз

расширяется больше воды, что может привести к его вытеканию.

3.7. Во время работы с антифризом,  охлаждающими  автожидкостями  и  др.  не

курить и не принимать пищу.

3.8.  В  тех  случаях,  когда  при работе возможно разбрызгивание антифриза,

охлаждающих   автожидкостей   и   др.,  необходимо   пользоваться   противогазом

фильтрующим и защитными очками.

3.9.   При   работе  с  антифризом,  охлаждающими   автожидкостями   и   др.

обслуживающий персонал  должен  быть обеспечен резиновыми сапогами или ботинками на резиновой подошве, резиновыми техническими перчатками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Аварийная ситуация при работе с антифризом, охлаждающими автожидкостями возможна при попадании этих веществ в организм человека.

4.2. При попадании через рот  в  желудок  происходит отравление, при котором

поражается нервная система и почки. Признаки отравления - головокружение, потеря сознания,   в   тяжелых   случаях  -  смертельный  исход.   Это   сосудистый   и протоплазматический яд, вызывающий  ацидоз. Проникает через кожу. Пары антифриза вызывают низкую степень отравления и опасны в большой концентрации.

4.3. При попадании этиленгликоля  или  охлаждающей  автожидкости  в  желудок необходимо  в  целях  оказания пострадавшему первой доврачебной помощи как можно раньше вызвать рвоту, обеспечить  ему  обильное  питье, немедленно вызвать врача или отправить в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1.   По   окончании   работы   с   антифризом   "Тосол-АМ",   охлаждающими

автожидкостями "осол-А-40М", "Тосол-А-65М" и др. резиновые  сапоги,  брезентовые рукавицы, комбинезон тщательно промыть водой и высушить.

5.2.  Выносить  спецодежду  за  пределы  подразделений  предприятия, а также

выходить  в спецодежде в столовую, красные уголки, служебные и  жилые  помещения запрещается.

5.3. После  каждой  операции с антифризом, охлаждающими автожидкостями и др. тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

_______________       _______________       ______________________

Руководитель           (подпись)            (фамилия, инициалы)

подразделения-

разработчика

Согласовано

Начальник отдела      _______________       ______________________

охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)

_________________     _______________       ______________________

_________________     _______________       ______________________

|  | Форма Н-1 |
| --- | --- |
|  | Один экземпляр направляется пострадавшему или его доверенному лицу |
| УТВЕРЖДАЮ: ___________________________ (подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя) "__" ______________ 200_ г. Печать |  |
| АКТ N ____ О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ |

1. Дата и время несчастного случая ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ (число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, ____________________________________________________________________________ количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является

пострадавший ___________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая _______________________________________________________________________ принадлежность (основного вида деятельности); фамилия, инициалы работодателя - _______________________________________________________________________ физического лица) Наименование структурного подразделения ____________________________________________

3. Организация, направившая работника ____________________________

_______________________________________________________________________ (наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

____________________________________________________________________________ (фамилия, инициалы, должности и место работы) _____________________________________________________________________________

5. Сведения о пострадавшем: фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________ пол (мужской, женский) __________________________________________________________________________ дата рождения ___________________________________________________________________________ профессиональный статус ____________________________________________________________________________ профессия (должность) ____________________________________________________________________________ стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _______________________________________________________________________, (число полных лет и месяцев) в том числе в данной организации __

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж __________________________ (число, месяц, год) Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) (нужное подчеркнуть) по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай _______________________________________________________________________ (число, месяц, год) Стажировка: с "__" ____________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г. ________________________ (если не проводилась - указать) Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: с "__" ____200_ г. по "__" ____ 200_ г. (если не проводилось - указать) Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ____________________________________ (число, месяц, год, N протокола)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных. Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю (наименование, тип, марка, год выпуска, организация - изготовитель) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Обстоятельства несчастного случая

_______________________________________________________________________ (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.1. Вид происшествия ___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения _________________________________________________________ (нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по _______________________________________________________________________ результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке) 8.4. Очевидцы несчастного случая ____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 9. Причины несчастного случая (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

(фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать. Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 12. Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая (фамилии, инициалы, дата): _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Список литературы

Основные источники:

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Ефимова А.В. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте: Учебник. Изд-е 2-е, дополненное. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002. – 416 с.

- Гуревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. Редактор Волковицкая А.В. – ИНФРА-М, 2009. – 240с.

- Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ РМ – 027 – 2003.

4.  Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря      1993г. М.2007.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001.

Дополнительные источники

1.Государственный стандарт «Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности». ГОСТ 17.2.2.03 – 87.

2. Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые  автомобили, автобусы, мини трактора) РД 37.009.026 - 92.

3. Инструкции по охране труда. Автомобильный транспорт.

Приложение

Тестовые  вопросы

1.  В каких случаях работникам предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время?

а)  при выполнении работ в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых  помещениях,  а также  грузчикам,  занятым на   погрузочно-разгрузочных работах;

б)    при  работах  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего

времени;

в) при разделении рабочего дня на части.

2.   Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации?

а) служба охраны труда;

б) работодатель;

в) отдел по работе с персоналом.

3.   Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знания требований охраны труда?

а) все работники организации, в т.ч. руководитель;

б) только работники, занятые на работах повышенной опасности;

в) только работники службы охраны труда и руководители подразделений.

4. Какова нормальная продолжительность рабочей недели?

а) 36 часов;

б) 40 часов;

в) 42 часа.

5. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?

а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

в) об ухудшении состояния своего здоровья;

г) о всем перечисленном.

6. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?

а) обеспечить хранение выданной спецодежды;

б) соблюдать режим труда и отдыха;

в)   немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на

рабочем месте;

г) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

7. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным?

а)  охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе

трудовой   деятельности,   включающая   в   себя   правовые,    социально-

экономические,     организационно-технические,     санитарно-гигиенические,

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия;

б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей;

в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда.

8.  При какой численности работников у работодателя создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда?

а) численность работников превышает 100 человек;

б) численность работников превышает 50 человек;

в)   работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или

введении должности специалиста по охране труда с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного

органа работников.

9.  Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем  месте?

а)    непосредственный руководитель работ, прошедший  в  установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы;

б)     специалист   по   охране   труда   проводит   инструктаж   до   начала

производственной деятельности работника;

в)   лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в

течение месяца после приема работника в организацию.

10.  Существует ли категория работников, освобождаемых от первичного инструктажа на рабочем месте?

а)    нет такой категории, все работники организации проходят первичный

инструктаж;

б)   да,  это  работники,   не  связанные  с  эксплуатацией,   обслуживанием,

испытанием,    наладкой    и    ремонтом    оборудования,    использованием

электрифицированного или иного инструмента. Работодателем утверждается

Перечень   профессий   и   должностей   работников,   освобожденных   от

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

в)  да, это руководители и специалисты, имеющие удостоверения о проверке

знаний требований охраны труда.

11.  В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте?

а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций

сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми

нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда;

б)    для   работников,   занятых   на  работах;   с   повышенной   опасностью,

ежеквартально, для остальных - ежегодно;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

12.    В  каких  случаях  проводится  внеплановый  инструктаж,  где  он фиксируется?

а) при приеме на работу с записью в личную карточку;

б)   при введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении

технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с

вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в

Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;

в)  при выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске.

13. Обязан ли работодатель обучать работников оказанию первой помощи пострадавшим?

а)    да,  при  приеме на работу в соответствии  с программой  вводного инструктажа;

б) желательно;

в)    работодатель обязан организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу лица проходят это обучение не позднее одного месяца  после приема на работу.

14. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте?

а)  проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом безопасных приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных знаний и навыков. Регистрируется в журнале;

б)     проводится   по   программам,   разработанным   и   утвержденным   в установленном порядке;

я) проводится в соответствии с ответами «а» и «б».

15.     Как   осуществляется   допуск   к   самостоятельной   работе   лиц, принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда?

а) после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под

руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале

регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструктирующего;

б)   работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми  актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, форму,  периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников рабочих профессий;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

16.  Кто обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников организации?

А)           работодатель с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа;

б)  руководитель работ;

в) служба охраны труда.

17. Где хранятся действующие в структурном подразделении инструкции по охране труда для работников, а также перечень этих инструкций?

а)    перечень вывешивается на доступном месте, инструкции хранятся на соответствующих рабочих местах;

б)   каждый работник хранит свою инструкцию; перечень – руководитель структурного подразделения;

в)   перечень хранится у руководителя структурного подразделения, он же определяет местонахождение действующих в подразделении инструкций с учетом доступности и удобства ознакомления с ними.

18.   Обязан ли работник компенсировать денежные средства, потраченные работодателем на приобретение средств индивидуальной зашиты?

а) да, в соответствии с трудовым договором;

б)   нет, работник имеет право на обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя;

в)   вопрос решается индивидуально по согласованию между работником и работодателем.

19.   Можно ли использовать специальную одежду и специальную обувь,  возвращенные работниками по истечении сроков носки, но еще годные  для дальнейшего применения?

а) нет;

б) да, но только после стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезжирования и ремонта;

в) не рекомендуется.

20.     Какими   нормативными   документами   предписано   применение работающими тех или иных средств индивидуальной защиты (СИЗ)?

а)  нормы выдачи СИЗ для работников всех отраслей экономики установлены Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и другими отраслевыми нормативными документами, ГОСТ, ТУ и т.д.;

б) инструкцией по охране труда зарегламентирован перечень СИЗ для каждого работника организации;

в)  руководитель организации издает приказ о применении определенных СИЗ ворганизации.

21. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

а) при чередовании с другой работой (до одного раза в час) - 15кг и в течение рабочей смены - 10кг;

б) перемещение тяжестей вручную запрещено;

в)  при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10кг и в течение рабочей  смены - 7кг.

22. В гаражах-стоянках и в помещениях технического обслуживания запрещается

А) Пользование открытым огнем и курение.

Б) Пользование переносными сварочными аппаратами.

В) Хранение бензина и тары из-под бензина или смазочных материалов.

Г) работа при открытых дверях

23. Работа двигателя в закрытом помещении…

А)Запрещается во всех случаях.

Б)Разрешается при открытых окнах и дверях.

В)Разрешается в любом помещении только при регулировки двигателя в режиме холостого хода.

Г)Разрешается при наличии местного отсоса для удаления отработавших газов.

24.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, двигатели которых работали на этилированном бензине должны выполняться…

А) только в отдельном помещении.

Б) в общем производственном помещении

В) в общем производственном помещении при наличии общей вентиляции

Г) в производственном помещении при наличии вытяжной вентиляции

25. Перевозить этилированный автомобильный бензин запрещается…

А) В салонах легковых автомобилей.

Б) В кабинах грузовиков.

В) Совместно с пищевыми продуктами и промышленными товарами.

Г) В кузовах грузовых автомобилей.

26. Применять этилированный бензин для мойки деталей и чистки одежды…

А) допускается в перчатках

Б) допускается в респираторе

В) допускается в перчатках и респираторе

Г) не допускается

27. Ремонт и заряд аккумуляторной батареи на автотранспортных предприятиях…

А) Производят только в отдельном помещении.

Б) допускается выполнить в общем помещении

В) допускается выполнить в общем помещении при наличии вытяжной вентиляции.

Г) Разрешается выполнять в любом помещении при наличии приточной вентиляции.

28. В ходе погрузочно-разгрузочных работ выполнять ремонт и операции технического обслуживания…

А) Не рекомендуется.

Б) Запрещается.

В) допускается, если не мешает работам

Г) допускается при малогабаритных грузах

29. При обслуживании автомобиля, находящегося на подъемнике, необходимо применять

а) табличку «Не трогать – под автомобилем работают»

б) Знак «Стоп»

в)Табличку «Не заводить!»

г) Красный флажок

30. Перед тем как приступить к работе на автомобиле, находящемся на подъемнике, необходимо…

А) Проверить блокировку подъемника на самоопускание.

Б) Надежно зафиксировать положение плунжера упором.

В) Отключить двигатель

Г) Включить стояночный тормоз

31. При обслуживании автомобиля, находящегося на подъемнике, табличка «Не трогать – под автомобилем работают» прикрепляется

А) На автомобиле спереди

Б) На автомобиле сзади

В) На захватах подъемника

Г) На пульте управления

32.Поднимать и вывешивать автомобиль на буксирные крюки…

А) Разрешается при отсутствии подъемных механизмов

Б) Разрешается в исключительных случаях

В) Запрещается, если при подъеме может произойти деформация кузова.

Г) Запрещается во всех случаях.

33. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания, не имеющего устройств, для принудительного перемещения, необходимо…

А) Выключить зажигание.

Б) Подложить под колеса упоры.

В) Включить первую передачу.

Г) Включать стояночный тормоз.

34. Нахождение людей, во время движения автомобиля по территории АТП на подножках…

А) Разрешается, если скорость менее 5 км/ч.

Б) Запрещается, если на подножке находится лицо, не сопровождающее груз.

В) Запрещается при любых условиях.

35.Площадка для опробования тормозов на ходу автомобиля должна…

А) Быть ровной.

Б) Иметь твердое покрытие.

В) Не иметь выбоин и уклонов.

Г) Отвечать всем указанным требованиям.

36.Что такое «вредный производственный фактор»?

А)производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;

Б)производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;

В) производственный фактор,  слабо воздействующий   на работника.

37.Понятие «опасная зона»- это…

А) участок, где находятся опасные механизмы;

Б) пространство, в котором возможно  воздействие на человека опасного и (или) вредного фактора;

В) пространство, где осуществляется производственная деятельность.

38.На какой высоте в соответствии с ГОСТ 12.4.059 рабочие места необходимо оборудовать ограждениями?

А) Расположенные выше 1 м

Б) Расположенные выше 1,3 м

В) Расположенные выше 2 м

Г) Расположенные выше 2,5 м

39.Как называется закон, определяющий правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов? (ФЗ о ПБ)

А) Федеральный закон « О безопасности в промышленности производственных объектов»

Б) Федеральный закон « О промышленной безопасности  опасных производственных объектов»

В)  Федеральный закон « О безопасности   производственных объектов»

Г) Федеральный закон « Об охране труда опасных  производственных объектов»

40.Что такое техника безопасности на производстве?

А) Система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Б) Система организационных и технических мероприятий , предотвращающих травматизм.

В) Система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих выполнение работ с опасностью для жизни.

41.На какие классы опасности разделены вредные вещества по степени воздействия на организм человека?

А) Вещества неопасные

Б) Вещества малоопасные

В) Вещества умеренно опасные

Г) Вещества высокоопасные

Д) Вещества чрезвычайно опасные

42.Что относится к опасным и вредным производственным факторам  в процессе сварки?

А) Твердые и газообразные токсические вещества в составе сварочного аэрозоля

Б) Интенсивное излучение сварочной дуги в оптическом диапазоне

В) Интенсивное тепловое излучение свариваемых изделий и сварочной ванны

43.Несчастный случай на производстве – это …

А) Случай, происшедший с работающим вследствие воздействия опасного производственного фактора

Б) Случай на бытовой почве

В) Случай, происшедший с работающим по неосторожности

Г) Случай, несвязанный с работой, но происшедший на производстве

44. Какой сигнальный цвет обозначает знак безопасности "Стоп", "Запрещение

А) Красный

Б) Желтый

В) Зеленый

Г) Синий